路外駐車場移動等円滑化基準チェック表

※チェック欄は適合している場合は○を記入

| 技 術 基 準 | チェ ック | 審査 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法第2条 （特定路外駐車場） | 1 | 駐車の用に供する（駐車マス）部分の面積が500㎡ 以上 |  |  |  |
|  | 2 | 一般不特定の方が利用できるか |  |  |  |
|  | 3 | 料金を徴収するか |  |  |  |
|  | 4 | 建築物又は建築物の敷地内に設ける駐車場でない |  |  |  |
| 施行規則第7条 （添付図面） | 1 | 位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図 |  |  | 駐車場法第１２条の届出に添付して届出る場合は不要 |
|  | 2 | 区域を表示した縮尺200分の1の平面図 |  |  |  |
|  | 3 | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺200分の1の平面図 |  |  |  |
| 省令第2条 （車いす使用者用駐車施設） | 1 | 幅員が350cm以上である車いす使用者用駐車スペー スを1台以上設置しているか |  |  | 図面に場所、寸法を記入 |
|  | 2 | 車いす使用者用駐車スペースであることを表示し ているか |  |  |  |
|  | 3 | 車いす使用者用駐車スペースから道路、公園、広場その他の空地までを結ぶ経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（移動円滑化経路）について、経路の長さをできるだけ短くなる位置に車いす使用者用駐車スペースを配置しているか |  |  |  |
| 省令第3条 （移動円滑化経路） | 1 | 移動等円滑化経路を１以上設置しているか |  |  | 図面に場所、寸法を記入 |
|  | 2 | 移動等円滑化経路上には傾斜路を併設する場合を除き、段を設けていない |  |  |  |
|  | 3 | 移動等円滑化経路上の出入口の幅は80cm以上、通 路の幅は120cm以上とし、通路は50ｍ以内ごとに車いすの回転スペースを設置しているか |  |  |  |
|  | 4 | 段に代わる傾斜路の幅は120cm以上、段に併設する ものの幅は90cm以上となっているか |  |  |  |
|  | 5 | 移動等円滑化経路の段に代わり、または段に併設する傾斜路は、勾配を1/12以下とし、高さが16cm以下の場合は1/8以下としているか |  |  |  |
|  | 6 | 移動等円滑化経路の段に代わり、または段に併設する傾斜路は、高さが75cmを超える場合（勾配が1/20以下の場合を除く。）は、高さが75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設置しているか |  |  |  |
|  | 7 | 移動等円滑化経路の段に代わり、または段に併設する 傾斜路は、勾配が1/12 を超える傾斜路の部分、または高さが16cmを超え、勾配が1/20を超える傾斜の部分には手すりを設置しているか |  |  |  |
| 省令第4条 （特殊の装置） | 1 | 国土交通大臣が認定した特殊の装置があるか |  |  | 省令第２条、第３条を適用しない |

# Text boxes

（様式９）

| 駐車場法第１2条の届出の有無 | 有・無 |
| --- | --- |
| 駐車場の名称 |  |
| リスト作成者 | 電話 |